Ficha Técnica EOS 2.0 TSI Turbo

MOTOR	2.0 L

Combustível	Gasolina

Cilindrada (cm³)	1.984

Nº de cilindros                                                               4

Nº de válvulas por cilindro	4

Potência líquida máxima - kW (cv) / rpm	147 (200) / 6.000

Torque líquido máximo - Nm (kgfm) / rpm	280 (28,5) / 1.700

Posição	Transversal na frente do eixo

Taxa de compressão	9,8

TRANSMISSÃO

Automática de 6 marchas Tiptropnic DSG

Relação de marchas	1ª – 3,462	4ª – 0,902

2ª – 2,050	5ª – 0,914

3ª – 1,300	6ª - 0,756

Ré – 3,989

Relação do diferencial	4,059

SUSPENSÃO

Dianteira	Independente, tipo McPherson com mola

helicoidal integrada

Traseira  	Independente, com braço

transversal e longitudinal e mola helicoidal

DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

Comprimento                                                                                           4.407

Largura                                                                                                     1.791

Altura                                                                                                        1.443

Distância entre-eixos                                                                                2.578

##### DIREÇÃO

Hidráulica  	Tipo pinhão e cremalheira

###### FREIOS

Dianteiro                                                             	Disco de freio ventilado

Traseiro                                                                          Disco de freio

Ficha Técnica EOS 2.0 TSI Turbo

DESEMPENHO

Aceleração de 0 a 100km/h (s)	7,9

Velocidade final (km/h)	229

###### CONSUMO

Cidade (km/l)	8,2

Estrada (km/l)	14,1

Média PECO (km/l)                                                        10,8

Capacidade do tanque (l)	55

RODAS / PNEUS

Rodas                                                                             7,0J X 17

Pneus	235/45 R17

PORTA-MALAS(l)	380

PESO (kg)

Em ordem de marcha	1560

Carga útil	  460

###### Total	2020