# ficha técnica

| FIAT STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA 1.8 FLEX |
| --- |
| Motor |
| Posição | Transversal, dianteiro |
| Número de cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada total | 1.796 cm³ |
| Taxa de compressão | 10,5:1 |
| Potência máxima (ABNT) / regime | 112 cv / 5.500 rpm (gasolina) – 114 cv/ 5.500 rpm (álcool) |
| Torque máximo (ABNT) / regime | 17,8 kgm / 2.800 rpm (gasolina) – 18,5 kgm / 2.800 rpm (álcool) |
| Nº de válvulas por cilindro | 2 |
| Eixo de comando de válvulas | Um no cabeçote |
| Ignição |
| Tipo | Eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção |
| Alimentação |
| Combustível | Gasolina/Álcool |
| Injeção Eletrônica | Delphi, multiponto, seqüencial |
| Câmbio |
| Número de marchas | 5 à frente e uma à ré |
| Relações de transmissão | 1ª - 4,273 |
|  | 2ª - 2,238 |
|  | 3ª - 1,520 |
|  | 4ª - 1,156 |
|  | 5ª - 0,919 |
|  | Ré – 3,909 |
| Relação de transmissão do diferencial | 4,067 |
| Tração | Dianteira com juntas homocinéticas |
| Sistema de Bloqueio do Diferencial | Bloqueio eletromecânico – Locker (Opcional) |
| Embreagem |
| Tipo | Monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico |
| Sistema de freios |
| De serviço | Hidráulico com comando a pedal. (ABS opcional) |
| Dianteiro | A disco ventilado (Ø de 284 mm), com pinça flutuante |
| Traseiro | A tambor (Ø de 228 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo |
| Suspensão dianteira |
| Tipo | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais, com barra estabilizadora |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito (Powershock) |
| Elemento elástico | Molas helicoidais |
| Suspensão traseira |
| Tipo | Com eixo rígido tipo Ômega |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito, tipo WET |
| Elemento elástico | Mono-lâmina longitudinal parabólica |
| Direção |
| Tipo | Hidráulica, com pinhão e cremalheira |
| Diâmetro mínimo de curva | 11,3 m |
| Rodas |
| Aro | 5,5 x 15", em liga leve (estepe em aço estampado) |
| Pneus | 205/70 R15 |
| Peso do veículo |
| Em ordem de marcha (Std A) | 1.195 Kg |
| Carga útil (com condutor) | 650 Kg |
| Peso máximo rebocável (reboque sem freio) | 400 Kg |

| Dimensões externas |
| --- |
| Comprimento do veículo | 4.457 mm |
| Largura do veículo | 1.740 mm |
| Altura do veículo (vazio) | 1.631 mm |
| Distância entre-eixos | 2.753 mm |
| Bitola dianteira | 1.469 mm |
| Bitola traseira | 1.430 mm |
| Altura mínima do solo (vazio) | 200 mm |
| Ângulo de entrada | 26º |
| Ângulo de saída | 31º |
| Ângulo de dorso | 138º |
| Caçamba (VDA) | 580 litros |
| Tanque de combustível | 58 litros |
| Desempenho |
| Velocidade máxima | 173 km/h (gasolina) / 175 km/h (álcool) |
| 0 a 100 km/h | 12,0 s (gasolina) / 11,8 s (álcool) |
| Consumo (Norma NBR 7024) |
| Ciclo urbano | 10,9 km/l (gasolina) / 7,6 km/l (álcool) |
| Ciclo estrada | 15,3 km/l (gasolina) / 10,6 km/l (álcool) |