FORD RANGER 2010

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo 3.0 Diesel Cabine Dupla 4x4

Motor	PowerStroke 3.0L Electronic

Tração	4x4

Posição	Dianteira, longitudinal

Número de cilindros	4 em linha

Cilindrada total	2.968 cm³

Diâmetro	96 mm

Curso	102,5 mm

Taxa de compressão	17,0:1

Nº de válvulas por cilindro	4

Arrefecimento	Circulação forçada por bomba

Desempenho

Potência máxima (ABNT)	163 cv (119,85 kW) a 3.800 rpm

Torque máximo (ABNT)	38,7 kgmf a 1.600 rpm

Velocidade máxima (km/h)	170

Consumo médio (km/l):	11 km/l

Ignição

Tipo	Por compressão

Alimentação

Tipo	Turbo "waste gate"

Combustível	Diesel

Injeção	Direta com gerenciamento eletrônico

Câmbio

Modelo	Eaton FSO-2405-A

Transmissão	Manual

Número de marchas	5 marchas à frente e 1 à ré

Relações de transmissão

1ª - 	4,079:1

2ª - 	2,289:1

3ª - 	1,472:1

4ª - 	1,000:1

5ª - 	0,725:1

Ré – 	3,795:1

Relação de transmissão do diferencial:	3,54:1

Sistema elétrico

Alternador	90 A

Bateria	12 V/ 72 Ah

Freios

De serviço	Hidráulico assistido a vácuo, duplo circuito, disco

ventilado na dianteira e tambor na traseira, com

sistema ABS nas 4 rodas

De estacionamento	Mecânico acionado por cabo de aço, com

tambores e sapatas nas rodas traseiras

Suspensão

Traseira	Tipo eixo motriz semiflutuante, molas semi-

elípticas de dois estágios, com olhete dianteiro da

mola fixo ao suporte e amortecedores telescópicos

a gás externos à longarina

Dianteira	Tipo "braços curto/longo", composta de barras de

torção e amortecedores a gás. Eixo auto-

deslizante tipo Twist Beam

Direção

Tipo	Hidráulica, com mecanismo de pinhão e

cremalheira

Rodas

Aro	16"x7"

Pneus (radial)	 245/70 R16

Pesos em ordem de marcha (kg)

XLT	1.992

LTD	1.999

Capacidade de carga

XLT	1.065

LTD	1.058

Peso Bruto Total	3.057

Estrutura

Carroceria	Convencional monobloco, 4 portas, com chapas

de laminados de aço

Nº de assentos	5

Caçamba	Com tampa traseira articulada na base e

removível

Volumes (L)

Volume da caçamba	844,4

Tanque de combustível	75

Dimensões externas (mm)

Comprimento total	5.143

Largura total:

Com retrovisor	2.022

Sem retrovisor	1.796

Altura em ordem de marcha	1.765

Distância entre-eixos	3.192

Bitola dianteira	1.486

Bitola traseira	1.455

Altura livre do solo	359 (aro 16") ou 348 (aro 15")

Comprimento da caçamba	1.467

Largura da caçamba	1.377

Altura da caçamba	419

Ângulo de entrada*	34

Ângulo de saída*	29

(* em ordem de marcha, pneus 245/70R16)

Dimensões internas (mm)

Espaço para cabeça dianteiro	1.008

Espaço para pernas dianteiro	1.077

Espaço para ombros dianteiro	1.386

Espaço para cabeça traseiro	977

Espaço para pernas traseiro	890

Espaço para ombros traseiro	1.376

Garantia	36 meses sem limite de quilometragem

Exceção: para veículos comercializados por venda direta a Governo & Frotistas o prazo de garantia é de 36 meses ou 50.000 km, o que ocorrer primeiro

Modelo 2.3 a Gasolina Cabine Dupla

Motor:	2.3 L DOHC I-4 Duratec 16V

Posição:	Dianteira, longitudinal

Combustível:	Gasolina

Ignição:	Eletrônica digital mapeada

Injeção:	Eletrônica multiponto seqüencial, módulo EEC-V

Nº de cilindros/ válvulas:	4 em linha/ 16

Diâm. cil. x curso pistão (mm):	87,50 x 94,00

Cilindrada (cm³):	2.260

Relação de compressão	9,7:1

Desempenho

Potência máxima (cv):	150@ 5.250 rpm

Torque máximo (Nm):	217@ 3.750 rpm

Velocidade máxima (km/h)	150

Consumo médio (km/l):	10,6 km/l

Transmissão

Modelo:	Mazda M5 OD-R1

Tipo:	mecânica, com 5 velocidades à frente e uma à ré

Embreagem:	monodisco a seco, com acionamento hidráulico

Tração:	4x2 traseira

Relações de marcha:

1ª	3,717:1

2ª	2,202:1

3ª	1,497:1

4ª	1,000:1

5ª	0,791:1

Ré	3,401:1

Redução no eixo:	4,56:1

Carroceria	Convencional monobloco, quatro portas, com

chapas de laminados de aço

Caçamba:	Tampa traseira articulada na base e removível

Freios

Serviço:	Sistema hidráulico, com dois circuitos

independentes para cada eixo. Discos ventilados

na dianteira e tambor na traseira com sistema de

válvula sensível à carga

Estacionamento:	Mecânico, acionado 	por cabo de aço, com

tambores e sapatas nas rodas traseiras

Direção:	Hidráulica, com mecanismo de pinhão e

cremalheira

Suspensão

Dianteira:	Independente, com barra de torção,

amortecedores pressurizados a gás e barra

estabilizadora

Traseira:	Tipo eixo motriz semiflutuante, molas semi-

elípticas de dois estágios e amortecedores

telescópicos à gás externos à longarina.

Rodas:	Aço estampado, 6,5J x 15 ou 7,0J x 16

Pneus:	235/75 R 15 ou 245/70 R 16

Circuito elétrico

Alternador:	110 A

Bateria:	12 V - 65 Ah

Dimensões mm

Entreeixos:	3.192

Comprimento máximo:	5.143

Largura máx. com espelhos:	2.022

Altura máxima:	1.825

Diâmetro giro roda ext. diant.:	13.170

Vão livre do solo:	319

Ângulo de entrada (graus)	34

Ângulo de saída (graus)	29

Capacidades (kg)

Carga útil:	777

Vazio (em ordem de marcha):	1.503

Peso Bruto Total	2.280

Número de assentos	6 ou 5 (Limited)

Tanque de combustível (L)	75

Caçamba

Volume da caçamba (L):	844,4

Comprimento (mm):	1.467

Largura (mm):	1.377

Altura (mm):	419

Garantia	36 meses sem limite de quilometragem

Exceção: para veículos comercializados por venda direta a Governo & Frotistas o prazo de garantia é de 36 meses ou 50.000 km, o que ocorrer prime