■ Hyundai ix35 - ESPECIFICAÇÃO

|  | 2.4 Gasolina | 2.0 Gasolina |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprimento Total (mm) | 4,410 |
| Largura Total (mm) | 1,820 |
| Altura Total (mm) | 1,655 |
| Distância entre eixos (mm) | 2,640 |
| Banda da roda (mm) | Frontal | 1,585 |
|  | Traseira | 1,586 |
| Motor | Modelo | ThetaⅡ 2.4 MPI | ThetaⅡ 2.0 MPI |  |
|  | Cilindrada (cc) | 2,359 | 1,998 |  |
|  | Potência máxima (ps/rpm) | 177hp/6.000 | 166hp/6.200 |  |
|  | Torque Máx. (kg·m/rpm) | 23.1/4.000 | 20.1/4.600 |  |
| Eficiência de Consumo (Litros/100km) (A/T) | 2WD | ND | 8,7 |  |
|  | 4WD | 9,2 | 9,0 |  |
| Suspensão | Frontal | MacPherson |
|  | Traseira | Multi-link |
| Capacidade do Tanque de Combustível (ℓ) | 55 |
| Pneus | 225 / 60 R17 225 / 55 R18 |