Passat CC  - Ficha Técnica

MOTOR	3.6 L  V6

Combustível	Gasolina

Cilindrada (cm³)	3.597

Nº de cilindros                                                                6

Nº de válvulas por cilindro	4

Potência líquida máxima - kW (cv) / rpm	220 (300) / 6.600

Torque líquido máximo - Nm (kgfm) / rpm	35.6 (350) / 2.400

Posição	Transversal na frente do eixo

Taxa de compressão	11,4

TRANSMISSAO

Automatizado de dupla embreagem DSG

Tração 4Motion

Relação de marchas	1ª - 2,923                         4ª - 0,829

2ª - 1,792                         5ª - 0,862

3ª - 1,185                          6ª - 0,686

Ré – 3,264

Relação do diferencial dianteiro	4,769

Relaçao do diferencial traseiro	3,769

SUSPENSAO

Dianteira                                                 Independente, tipo McPherson com mola helicoidal integrada

Traseira                                                   Independente, com braço transversal e longitudinal e mola helicoidal

DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

Comprimento                                                                                           4.799

Largura                                                                                                     1.855

Altura                                                                                                        1.437

Distância entre-eixos                                                                                 2.711

##### DIREÇAO

Servo-assistida eletro-mecânica

###### FREIOS

Dianteiro                                                             	Disco de freio ventilado

Traseiro                                                                          Disco de freio ventilado

Passat CC

Ficha Técnica

DESEMPENHO

Aceleração de 0 a 100km/h (s)	5,6

Velocidade final (km/h)	250

###### CONSUMO

Cidade (km/l)	6,7

Estrada (km/l)	12,5

Média PECO (km/l)                                                        9,1

Capacidade do tanque (l)	68

RODAS / PNEUS

Rodas                                                                             8,0J X 18

Pneus	235/40 R18

PORTA-MALAS(l)	452

PESO (kg)

Em ordem de marcha	1632

Carga útil	  478

###### Total	2110