|  | Authentique | Expression |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura | Carroceria monobloco, 2 volumes, 5 portas, 5 passageiros |
| Motor | D4D Hi-Flex – Quatro tempos, bicombustível (álcool e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão |
| Tração | Dianteira |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Diâmetro x curso | 69 mm x 66,8 mm |
| Taxa de compressão | 10:1 |
| Potência máxima (ISO/ABNT) | 76 cv (gasolina) @ 5.850 rpm / 77 cv (álcool) @ 5.850 rpm |
| Torque máximo | 9,9 mkgf (gasolina) @ 4.350 rpm / 10,1 mkgf (álcool) @ 4.350 rpm |
| Alimentação | Injeção Eletrônica Multiponto Seqüencial |
| Rodas | Aço Estampado |
| Pneus | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| Suspensão dianteira | Tipo McPherson, com triângulo inferior, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Rodas semi-independentes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais com barra estabilizadora |
| Freios | - Direção mecânica : freios dianteiros com discos sólidos de 238 mm de diâmetro e freios traseiros com tambores de 178 mm de diâmetro. - Direção hidráulica : freios dianteiros com discos sólidos de 259 mm de diâmetro e freios traseiros com tambores de 203 mm de diâmetro. |
| Direção | Mecânica, diâmetro giro 10,5 m | Mecânica, diâmetro giro 10,5 m (direção hidráulica disponível opcionalmente) |
| Câmbio | Mecânico, 5 velocidades e marcha-a-ré |
| Relações de marcha | 1ª......................4,09:1 2ª......................2,24:1 3ª......................1,39:1 4ª......................1,03:1 5ª......................0,82:1 Ré.....................3,55:1 Diferencial.........4,92:1 |
| Tanque de combustível | 50 litros |
| Porta-malas (dm3) min./máx. | 320 / 1.200 |
| Peso (em ordem de marcha) | 1025 kg |
| Entre eixos | 2.591 mm |
| Comprimento | 4.021 mm |
| Altura | 1.528 mm |
| Largura / Largura com retrovisores | 1.746 mm / 2.000 mm |
| Aceleração 0 a 100 km/h | 14,2 s (gasolina) / 14,1 s (álcool) |
| Velocidade máxima | 160 km/h (gasolina) / 161 km/h (álcool) |
| Combustível | Gasolina e/ou Álcool |

|  | Authentique | Expression |
| --- | --- | --- |
| Acelerador eletrônico | Série | Série |
| Alarme sonoro de advertência de luzes acesas | Série | Série |
| Alças de segurança no teto (1 dianteira e 2 traseiras) | ND | Série |
| Apoios de cabeça traseiros (2) reguláveis em altura | Série | Série |
| Airbag Duplo (motorista e passageiro) | ND | Opcional |
| Ar condicionado | Opcional | Opcional |
| Ar quente | Opcional | Série |
| Banco do motorista com regulagem em altura | ND | Série |
| Banco traseiro com encosto rebatível | Série | Série |
| Bloqueio de ignição por "transponder" | Série | Série |
| Brake-light | ND | Série |
| Calotas integrais aro 14” com pneus 185/70 R14 | Opcional | Série |
| Cintos de segurança dianteiros e laterais traseiros retráteis de 3 pontos | Série | Série |
| Cintos de segurança central traseiro sub-abdominal | Série | Série |
| Comando de abertura das portas por radiofreqüência | ND | Opcional |
| Console central do painel com acabamento em pintura tipo alumínio | ND | Série |
| Console Central na cor prata | ND | Série |
| Conta-giros | Série | Série |
| Desembaçador do vidro traseiro | Opcional | Série |
| Direção hidráulica | ND | Série |
| Fechadura inviolável (giro-falso) | Série | Série |
| Friso lateral na cor preta | ND | Série |
| Iluminação do porta-malas | ND | Série |
| Limpador e lavador do vidro traseiro | Opcional | Série |
| Luz de teto com desligamento automático após 40 min | Série | Série |
| Painéis das portas com inserto em tecido, acabamento em pintura tipo alumínio e puxadores de porta tipo luxo | ND | Série |
| Painel de instrumentos com anéis metalizados | ND | Série |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroceria | Série | Série |
| Pára-sol do passageiro com espelho | ND | Série |
| Porta-copos / objetos no console central dianteiro | Série | Série |
| Porta-copos / objetos no console central traseiro | ND | Série |
| Porta-objetos nas portas dianteiras | Série | Série |
| Porta-objetos no painel | Série | Série |
| Pré-disposição para som básica (antena e cabos no painel) | Série | ND |
| Pré-disposição para som completa (antena e cabos até o local de instalação dos alto-falantes dianteiros e traseiros) | ND | Série |
| Protetor inferior do cárter | Série | Série |
| Retrovisores com regulagem manual | Série | ND |
| Retrovisores com regulagem manual interna | Opcional | Série |
| Revestimento completo do porta-malas | ND | Série |
|  | Authentique | Expression |
| Revestimento da alavanca do freio-de-mão | ND | Série |
| Sistema CAR - travamento automático das portas a 6km/h | ND | Opcional |
| Tampão do tanque de combustível com chave | Série | Série |
| Temporizador do limpador do pára-brisa | Série | Série |
| Tomada de energia (12 Volts) | Série | Série |
| Travas elétricas das portas e porta-malas | ND | Opcional |
| Trava para crianças nos portas traseiras | Série | Série |
| Vidros dianteiros elétricos | ND | Opcional |
| Vidros verdes | Série | Série |

| Pacotes de opcionais |
| --- |
| Pack Plus (Authentique) | Ar quente, desembaçador traseiro, limpador e lavador do vidro traseiro, calotas integrais 14”, e retrovisor com regulagem interna. |
| Pack Expression | Ar condicionado, vidros elétricos dianteiros, trava elétrica nas 4 portas e porta-malas com comando por radio-freqüência e sistema CAR ( travamento automático das portas a 6km/h) |

# Text boxes

Ficha Técnica: Sandero 1.0 16V Hi-Flex

Lista de equipamentos:Sandero 1.0 16V Hi-Flex