|  | Privilège |
| --- | --- |
| Arquitetura | Carroceria monobloco, 2 volumes, 5 portas, 5 passageiros |
| Motor | K4M Hi-Flex – Quatro tempos, bicombustível (álcool e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão |
| Tração | Dianteira |
| Cilindrada | 1.598 cm³ |
| Diâmetro x curso | 79,5 mm x 80,5 mm |
| Taxa de compressão | 10:1 |
| Potência máxima (ISO/ABNT) | 107 cv (gasolina) @ 5.750 rpm / 112 cv (álcool) @ 5.750 rpm |
| Torque máximo | 15,1 mkgf (gasolina) @ 3.750 rpm / 15,5 mkgf (álcool) @ 3.750 rpm |
| Alimentação | Injeção Eletrônica Multiponto Seqüencial |
| Rodas | Liga Leve |
| Pneus | 185/65 R15 |
| Suspensão dianteira | Tipo McPherson, com triângulo inferior, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Rodas semi-independentes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais com barra estabilizadora |
| Freios | Duplo circuito em “X”, discos ventilados dianteiros, com 259 mm de diâmetro, e tambores traseiros, com 203 mm de diâmetro |
| Direção | Hidráulica, diâmetro giro 10,5 m |
| Câmbio | Mecânico, 5 velocidades |
| Relações de marcha | 1ª......................3,72:1 2ª......................2,05:1 3ª......................1,39:1 4ª......................1,03:1 5ª......................0,82:1 Ré.....................3,55:1 Diferencial.........4,21:1 |
| Tanque de combustível | 50 litros |
| Porta-malas (dm3) min./máx. | 320 / 1.200 |
| Peso (em ordem de marcha) | 1.087 kg |
| Entre eixos | 2.591 mm |
| Comprimento | 4.021 mm |
| Altura | 1.528 mm |
| Largura / Largura com retrovisores | 1.746 mm / 2.000 mm |
| Aceleração 0 a 100 km/h | 10,2 s (gasolina) / 10,1 s (álcool) |
| Velocidade máxima | 181 km/h (gasolina) / 184 km/h (álcool) |
| Combustível | Gasolina e/ou Álcool |

|  | Privilège |
| --- | --- |
| ABS | Opcional |
| Acelerador eletrônico | Série |
| Acendedor de cigarros e cinzeiro portáteis | Série |
| Air bag duplo (motorista e passageiro) | Opcional |
| Alarme sonoro de advertência de luzes acesas | Série |
| Alarme perimétrico | Série |
| Alças de segurança no teto (1 dianteira e 2 traseiras) | Série |
| Apoios de cabeça traseiros (2) reguláveis em altura | Série |
| Ar condicionado | Série |
| Ar quente | Série |
| Banco do motorista com regulagem em altura | Série |
| Banco traseiro com encosto rebatível bipartido 1/3 – 2/3 | Série |
| Bancos e painéis das portas com revestimento em veludo | Série |
| Bloqueio de ignição por "transponder" | Série |
| Bolsas do tipo “canguru” atrás dos encostos dos bancos dianteiros | Série |
| Brake-light | Série |
| Cintos de segurança dianteiros e laterais traseiros retráteis de 3 pontos | Série |
| Cintos de segurança central traseiro sub-abdominal | Série |
| Coluna central com adesivo na cor preta | Série |
| Comando de abertura das portas por radiofreqüência | Série |
| Computador de bordo | Série |
| Console central do painel com acabamento em pintura tipo alumínio | Série |
| Conta-giros | Série |
| Desembaçador do vidro traseiro | Série |
| Direção hidráulica | Série |
| Faróis de neblina | Série |
| Fechadura inviolável (giro-falso) | Série |
| Friso lateral na cor preta | Série |
| Iluminação do porta-malas | Série |
| Luz de leitura passageiro | Série |
| Luz de teto com desligamento automático após 40 min | Série |
| Luz no porta-luvas | Série |
| Maçanetas externas na cor da carroceria | Série |
| Maçanetas internas com pintura tipo alumínio | Série |
| Manopla da alavanca de câmbio com detalhes em alumínio | Série |
| Painéis das portas com inserto em tecido, acabamento em pintura tipo alumínio e puxadores de porta tipo luxo | Série |
| Painel de instrumentos com anéis metalizados | Série |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroceria | Série |
| Pára-sol do motorista com espelho de cortesia | Série |
|  | Privilège |
| Pára-sol do passageiro com espelho de cortesia | Série |
| Porta-copos / objetos no console central dianteiro | Série |
| Porta-objetos nas portas dianteiras | Série |
| Porta-objetos no painel | Série |
| Pré-disposição para som completa (antena e cabos até o local de instalação dos alto-falantes dianteiros e traseiros) | Série |
| Proteção de soleira nas portas dianteiras | Série |
| Protetor inferior do cárter | Série |
| Rádio CD-Player MP3 com quatro alto-falantes | Série |
| Retrovisores com regulagem elétrica, na cor da carroceria | Série |
| Revestimento completo do porta-malas | Série |
| Revestimento da alavanca do freio-de-mão | Série |
| Rodas de alumínio aro 15” com pneus 185/65 R15 | Série |
| Sistema CAR - travamento automático das portas a 6km/h | Série |
| Tampão do tanque de combustível com chave | Série |
| Temporizador de iluminação interna | Série |
| Temporizador do limpador do pára-brisa | Série |
| Tomada de energia (12 Volts) | Série |
| Travas elétricas das portas | Série |
| Trava para crianças nos portas traseiras | Série |
| Vidros dianteiros elétricos | Série |
| Vidros traseiros elétricos | Série |
| Vidros verdes | Série |

| Pacotes de opcionais |
| --- |
| Pack Segurança | Airbag duplo (condutor e passageiro), freios ABS e volante em couro |

# Text boxes

Ficha Técnica: Sandero 1.6 16V Hi-Flex

Lista de equipamentos: Sandero 1.6 16V Hi-Flex